## Slide 1
Шестерённые
насосы Чешской компании Jihostroj
Линейки Q2 и GHD0 для мобильной гидравлики:
сельскохозяйственная, строительная и погрузочно-разгрузочная техника
Технический подбор • Поставка • Сервисное сопровождение
Q2 • GHD0
ООО «ЦЕНТРСНАБ» • г. Чебоксары • Дилер и сервисный центр

## Slide 2
О КОМПАНИИ
Поставка, подбор и сервис гидрооборудования
ЦЕНТРСНАБ работает с предприятиями по всей России — от единичных поставок до серийных контрактов.
Дилерский центр в Чебоксарах
Прямые поставки шестерённых насосов промышленного класса под задачи заказчика.
Подбор по техническим параметрам
Типоразмер, фланец, вал, тип присоединений — конфигурация под конкретное оборудование.
Сервис и ремонт
Диагностика и восстановление работоспособности гидрооборудования.
Работа с корпоративными клиентами
Сотрудничество с ОЕМ-производителями и сервисными организациями.
Промышленная надёжность
Каждый день, каждый сезон
02
ЦЕНТРСНАБ

## Slide 3
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Jihostroj — гидравлика с инженерной репутацией
Чешский производитель авиационного и гидравлического оборудования, поставляющий насосы по международным стандартам.
Чехия
серийное производство в Велешине
ISO/SAE
международные стандарты совместимости
2
линейки шестерённых насосов: Q2 и GHD0
26
типоразмеров для подбора под задачу
Конструкции, отработанные в серийной мобильной гидравлике сельхозтехники, дорожно-строительных машин и погрузочно-разгрузочного оборудования. Широкая совместимость присоединений по ISO, SAE и UNI делает Jihostroj практичной заменой недоступных и дорогостоящих импортных аналогов.
03
ЦЕНТРСНАБ

## Slide 4
АССОРТИМЕНТ
Две линейки — полный диапазон для мобильной гидравлики
Q2 для широкого диапазона и компактных решений. GHD0 для максимальных нагрузок и тяжёлых условий.
Q2
Алюминий + чугун
10–100
см³/об
Рабочий объём
до 290
бар
Давление (продолж.)
3200
об/мин
Макс. скорость
Корпус из алюминиевого сплава, фланец и крышка из серого чугуна
12 типоразмеров — широкий диапазон под разные системы
Компактные размеры и малошумная работа
Когда важны габариты, компактность, диапазон типоразмеров
GHD0
Полностью чугунная
10–36
см³/об
Рабочий объём
до 300
бар
Давление (продолж.)
3400
об/мин
Макс. скорость
Трёхчастная полностью чугунная конструкция: фланец-корпус-крышка
Шестерни из стали сверхвысокой прочности
Выдерживает вибрационные и ударные нагрузки
Когда нужен запас прочности и высокое давление
Обе линейки доступны в одно-, многосекционных и реверсивных исполнениях
04
ЦЕНТРСНАБ

## Slide 5
ПРЕИМУЩЕСТВА
Почему насосы Jihostroj правильный выбор
Шесть критериев, по которым насосы проходят отбор у инженеров и специалистов по снабжению.
Надёжность
Трёхчастная конструкция шестерни из высокопрочной стали - ресурс, отработанный в полевых условиях.
Высокое давление
До 320 бар (Q2) и до 330 бар (GHD0) в пиковом режиме без потери ресурса.
Малошумная работа
Оптимизированный 10-зубый профиль шестерён снижает уровень шума в кабине и на стенде.
Совместимость
Фланцы и валы по ISO, SAE, UNI — прямая замена импортных аналогов по присоединительным размерам.
Гибкие исполнения
Одно- и многосекционные, реверсивные версии с внутренним или внешним дренажом.
Рабочие жидкости
Минеральные масла и гидрожидкости на основе растительных масел; температурный диапазон до +120 °C.
05
ЦЕНТРСНАБ

## Slide 6
СЕРИЯ Q2
Q2 — широкий диапазон и компактная посадка
Мобильная гидравлика для техники, где важны габариты, типы присоединений и работа на низких оборотах.
10–100
см³/об
12 типоразмеров
до 290
бар
продолжительное
до 320
бар
пиковое
3200
об/мин
макс. скорость
Конструкция
Фланец и крышка — серый чугун
Корпус — секционный профиль из высокопрочного алюминиевого сплава
Шестерни с 10 зубьями из высокопрочной стали
Гидравлическая компенсация давления
Работа на низких оборотах при высоком давлении
06
ЦЕНТРСНАБ

## Slide 7
СЕРИЯ Q2 / ИСПОЛНЕНИЯ
Гибкая конфигурация под задачу заказчика
Каждый насос Q2 собирается по коду заказа: объём, направление вращения, фланец, вал, тип подключения и материал уплотнения.
Исполнения корпуса
Односекционное — один контур
Многосекционное — до 4 секций, момент 340 Нм
Реверсивное — внутр./внешн. дренаж
Присоединения
Фланцы: прямоугольные, SAE B (2/4), ISO, UNI — 12 типов
Валы: конус 1:8/1:5, шлицы SAE/DIN/UNI — 13 типов
Резьба: метрическая, BSP, UNF, DIN/SAE фланцы
Уплотнения и опции
NBR — стандартное (нитрильное)
FKM (Viton) — высокотемпературное до +120 °C
HNBR — для агрессивных сред
Встроенный предохранительный клапан
Пример кода заказа: Q2-51R-R11C11-SG05G04-N
07
ЦЕНТРСНАБ

## Slide 8
СЕРИЯ Q2 / ПРИМЕНЕНИЕ
Где работают насосы Q2
Универсальная линейка для основных отраслей мобильной гидравлики.
Сельхозтехника
Тракторы, комбайны, опрыскиватели, прицепное и навесное оборудование
Дорожно-строительные
Экскаваторы, бульдозеры, катки, асфальтоукладчики
Погрузочная техника
Вилочные погрузчики, манипуляторы, штабелёры
Коммунальная техника
Уборочные машины, мусоровозы, спецтранспорт
Промышленные установки
Гидравлические прессы, подъёмные системы, станки
Типовые задачи: привод гидроцилиндров и гидромоторов, рулевое управление, рабочее оборудование, вспомогательные системы.
08
ЦЕНТРСНАБ

## Slide 9
СЕРИЯ GHD0
GHD0 — чугунная серия для максимальных нагрузок
Прочная полностью чугунная конструкция для самых тяжёлых условий эксплуатации в сельхозтехнике и строительных машинах.
10–36
см³/об
14 типоразмеров
до 300
бар
продолжительное
до 330
бар
пиковое
3400
об/мин
макс. скорость
Конструкция
Полностью чугунная трёхчастная структура: фланец-корпус-крышка
Шестерни из стали сверхвысокой прочности с оптимизированным профилем
Алюминиевые прижимные пластины с осевым уравновешиванием
Запрессованные подшипниковые втулки во фланце и крышке
Опционально — исполнение с передним подшипником под повышенные нагрузки
09
ЦЕНТРСНАБ

## Slide 10
СЕРИЯ GHD0 / ИСПОЛНЕНИЯ
Конструктивная гибкость для специальных задач
GHD0 собирается под повышенные нагрузки: фланец, вал, направление вращения и подключение — под конкретное применение.
Исполнения корпуса
Односекционное и многосекционное
Реверсивное — внутренний или внешний дренаж
С передним подшипником — для радиальных и осевых нагрузок
Присоединения
Фланцы: квадратные, SAE A/B, ISO, UNI — 6 типов
Валы: конус 1:8, шлицы SAE 9T/11T/13T/15T, UNI 221 — 10 типов
Резьба: метрическая, BSP, UNF, фланцевые DIN/SAE
Расположение портов
Сбоку (в корпусе) — стандарт
Аксиально (в крышке) — экономия места
Комбинированное — гибкость при монтаже
Пример кода заказа: GHD0-22.5R-S03D13-SU07U05-N
10
ЦЕНТРСНАБ

## Slide 11
СЕРИЯ GHD0 / ПРИМЕНЕНИЕ
Где востребована серия GHD0
Там, где нагрузки выше средних, и важен запас прочности конструкции.
Тяжёлые строительные машины
Гусеничные экскаваторы, погрузчики и бульдозеры повышенной мощности — высокие давления и ударные нагрузки.
Сельхозтехника высокой производительности
Мощные тракторы, самоходные комбайны, оборудование с длительным сезонным циклом.
Специальная техника
Лесозаготовительное оборудование, карьерная техника, машины с тяжёлым рабочим режимом.
Системы высокого давления
Установки с непрерывной работой до 300 бар без снижения ресурса.
Чугунная конструкция уверенно работает там, где у алюминиевой предельные возможности.
11
ЦЕНТРСНАБ

## Slide 12
СТАНДАРТЫ И СОВМЕСТИМОСТЬ
Международные стандарты — гарантия замены
Совместимость по присоединительным размерам и поддержка распространённых рабочих жидкостей.
Стандарты
ISO
Фланцы и присоединения по международному стандарту
SAE
Шлицевые валы и фланцевые соединения SAE A/B
UNI
Шлицы и фланцы по итальянскому отраслевому стандарту
Рабочие жидкости и режимы
Минеральные масла для гидроприводов
Гидрожидкости на основе растительных масел
Температурный диапазон −20…+80 °C (стандарт)
До +120 °C с уплотнением FKM (Viton)
Классы чистоты ISO 4406: 21/18/15 или 20/17/14 (для давлений > 200 бар)
Прямая замена импортных насосов по присоединительным размерам — без переделки гидросистемы
12
ЦЕНТРСНАБ

## Slide 13
ЦЕНТРСНАБ
Партнёр, который понимает гидравлику
Не просто поставщик, а технический партнёр, сопровождающий клиента от постановки задачи до полного закрытия потребности.
1
Подбор по задаче
рабочий объём, давление, расход, обороты, температурный режим
2
Проверка совместимости
фланец, вал, направление вращения, тип подключения, материал уплотнения
3
Поставка и сопровождение
уточнение исполнения, прогнозируемые сроки, коммуникация по статусу
4
Запас на будущее
повторяемая база замен, типовые конфигурации, сервис и ремонт
13
ЦЕНТРСНАБ

## Slide 14
ФОРМАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Удобные форматы работы
Подбираем формат под структуру вашего парка, объём закупок и периодичность поставок.
Разовая поставка
Подбор и поставка насоса по техническому заданию
Регулярные поставки
Контрактное обеспечение производственных программ
Подбор аналога
Замена импортных насосов на эквиваленты Jihostroj
Консультация по расчёту
Помощь в выборе типоразмера под параметры системы
Сервис и ремонт
Диагностика и восстановление гидрооборудования
Работа с OEM
Поставки для производителей техники и сборочных предприятий
14
ЦЕНТРСНАБ

## Slide 15
Свяжитесь
с нами
Подберём насос по параметрам и поможем оформить заказ без лишних итераций.
ООО «ЦЕНТРСНАБ»
Дилерский центр • Чебоксары
Контактная информация
Адрес
428000, Россия, Чувашская Республика
г. Чебоксары, Базовый проезд, 3 «В»
Телефон / факс
+7 (8352) 24-25-85
+7 (8352) 24-25-95 • +7 (8352) 24-25-75
Электронная почта
crsb@yandex.ru
Сайт
www.centre-snab.ru
Запросите консультацию — поможем подобрать насос под ваше оборудование